Fiche Technique DOGS

| TRANCHE | INSTRUMENT | MICRO | INSERTS | DIVERS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grosse Caisse | Beta91 / RE20 | Compresseur |  |
|  | Caisse Claire Top | BETA57 / SM57 | Compresseur | Pas de BF 504 |
|  | Caisse Claire Bottom | SM81 / SE300 | Gate |  |
|  | Charley | SM81 |  |  |
|  | Tom 1 | Beta98 / BF521 | Gate |  |
|  | Tom 2 | Beta98 / BF521 | Gate |  |
|  | OverHead Left | KM184 / SM81 |  |  |
|  | OverHead Right | KM184 / SM81 |  |  |
|  | Bass D.I. | D.I. | Compresseur |  |
|  | Guitare Jardin 1 | M88 / BF509 | Compresseur |  |
|  | Guitare Jardin 2 | SM57 | Compresseur |  |
|  | Guitare Cours 1 | M88 / BF509 | Compresseur |  |
|  | Guitare Cours 2 | SM57 | Compresseur |  |
|  | Cœur Jardin | TGX60 / SM58 | Compresseur |  |
|  | Lead | Beta87 / TGX60 | Compresseur |  |

Le groupe est composé de 4 musiciens :

1 Batteur

1 Bassiste

1 Guitariste + Chant

1 Chanteur Lead + Guitariste

1 Technicien son façade

1 Backliner

Matériel demandé pour la façade	:

- 1 Console 32/8/8/2 (Midas, Soundcraft, Yamaha..)

La console sera placée dans l’axe central de la scène et au 2/3 de la salle.

En aucun cas elle ne sera placée sous un balcon.

- 1 EQ 31 bandes stéréo pour la façade

- 1 Lecteur CD

- 1 DAT câblé en enregistrement

- 5 Compresseurs Stéréo  (Drawmer / BSS)

- 2 Noise-Gates Stéréo	  (Drawmer / BSS)

- 2 Reverbs type PCM 70/90 ; M5000…

- 1 Delay type SDE330/D-Two/SPX 990….

- 1 Système de diffusion adapté à la salle (utiliser un système multi-diffusions si nécessaire.)

Le système de diffusion doit permettre une diffusion sonore homogène dans toute la salle.(L-Acoustics, EAW, Meyer.. .)

Pour les retours :

- 1 Console 24/8 (4 circuits + 2 circuits de sides si nécessaires)

- 8 Retours équalisés et identiques + 2 Subs pour la Batterie (MTD115, MTD112, APG DS15…)

- 1 Retour identique aux autres pour la régie retours

- Prévoir des Side Fills si la scène dépasse 35 m²

- 1 Reverb (PCM70….)

- 2 canaux de compression pour les chants

Nous avons également besoin des services de  :

1 Technicien lumière

1 Technicien-son pour les retours

Plan De Scène    DOGS

# Text boxes

RETOUR

NUMERO DU CIRCUIT DE RETOUR

COURANT 220 Volts , 50 Hertz

EMPLACEMENT DES MICROS SUR LE PATCH

PREVOIR UN PRATICABLE DE 3m PAR 2m POUR LA BATTERIE

## COURS

AMPLI BASS

9

BATTERIE

10

Ampli Guitares Cours

Ampli Guitares Jardin

11

1

CHANT GUITARE

14

1

13

12

2

3

CHANT LEAD

15

Secteur

Secteur

Secteur

Secteur

4

### LEGENDE

8

Secteur

29

## JARDIN

1-8